Pohrana podataka

Željena svojstva:

Postojanost podataka

Male dimenzije

Jednostavno rukovanje

Niska cijena

Podjela uređaja za pohranu:

Magnetski mediji :

Magnetski disk, disketa, tvrdi magnetski disk, magnetska vrpca, magnetska kartica

Optički mediji:

Optički disk, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD

Magnetski disk

Okrugla ploča (disk)  izrađena od nemagnetske tvari (npr. aluminij) presvučena tankim slojem magnetskog materijala.

Disk se okreće oko središta.

Magnetska se glava giba radijalno po disku i zapisuje podatke u koncentričnim krugovima.

Podaci su zapisani kao magnetizirane čestice u magnetskom sloju diska .

Formatiranje diska postupak je kojim se na disk upisuju magnetske oznake sektora.

Svaki je disk prije uporabe potrebno formatirati (ponekad to obavi proizvođač).

Formatiranje se u načelu provodi samo jednom, pri prvoj uporabi diska.

Formatiranjem se brišu svi podaci s diska pa se taj postupak ne smije provoditi s diskom na kojem ima korisnih podataka.

Disketa (Savitljivi disk, disketa engl. floppy disk)

Disketa je praktičan, jeftin i vrlo rasprostranjen medij za pohranu podataka.

Najučestalija je 3,5“ i 1,44Mb.

Tvrdi magnetski disk (Tvrdi disk, engl. hard disk, hard disk drive,HDD)

Značajke:

Diskovi su izrađeni od nemagnetske krute tvari (npr. aluminij, staklo).

Magnetska glava lebdi iznad površine diska.

Pogonski mehanizam i disk su zatvoreni u tijesno (hermetički zatvoreno) kućište.

Ima mnogo veći kapacitet od disketa (reda veličine 100 GB).

Prijenos podataka između tvrdog diska i računala je mnogo brži nego kod disketa.

Magnetska vrpca

Značajke:

Vrpce u kolutima ili kasetama.

Kapacitet usporediv s tvrdim diskom (od 20 MB do nekoliko GB).

Relativno jeftin medij za pohranu.

Glavni nedostatak:

Relativno spora pohrana i čitanje podataka zbog sekvencijalnosti zapisa.

Pričuvna pohrana podataka

Pričuvna pohrana podataka (engl. backup) služi za pohranu podataka u slučaju kvara radnog medija i za pohranu podataka koji se malokad rabe.

Magnetska kartica

Magnetska kartica može pohraniti relativno malo podataka (kapacitet joj je nekoliko desetaka KB).

Usporedba magnetskih medija

Kapacitet (od većeg prema manjem)

Tvrdi disk i magnetska vrpca

Disketa

Magnetska kartica

Brzina pristupa podacima (od bržeg prema sporijem)

Tvrdi disk

Disketa

Magnetska kartica, magnetska vrpca

Optička pohrana podataka

Optički diskovi su jeftin i pouzdan medij za pohranu mnogo podataka.

Obilježja:

Niska cijena,

Velika gustoća zapisa (količina podataka po jedinici površine),

Pouzdanost i trajnost (trajnost procijenjena na približno sto godina),

Relativna neosjetljivost na rukovanje,

Izmjenljivost.

CD-ROM

CD-ROM je popularan, jeftin i praktičan medij za pohranu podataka.

Obilježja:

Engl. compact disk read only memory,

Podaci se upisuju kod proizvođača i ne mogu se brisati niti mijenjati,

Kapacitet: 650 MB (točno: 688.332.800 bajta),

Pouzdanost i jednostavno rukovanje,

Niska cijena.

Namjena:

CD-ROM: distribucija programa i podataka.

CD-R: izrada pričuvnih kopija, izrada prototipova CD-ROM-a, izrada malih serija CD-ROM diskova.

CD-RW: izrada pričuvnih kopija, prijenosni medij za pohranu velike količine podataka (posebno pri pohrani slika).

DVD

DVD ima iste fizičke dimenzije kao i CD-ROM.

Jedna od glavnih namjena mu je pohrana igranih filmova.

Obilježja

Veliki kapacitet (4,7 – 17 GB).

Može pohraniti više od dva sata pokretnih slika popraćenih zvukom (zamjena za videokasete).

Čitati se može u posebnom DVD pogonskom mehanizmu (ne može u uobičajenom CD-ROM pogonskom mehanizmu.

Ostale značajke poput CD-ROM-a.

Vrste:

DVD-R

DVD-RAM

DVD-RW

DVD+RW

DVD+R

Svi formati se mogu čitati na  bilo kojem DVD pogonskom mehanizmu, ali se snimati može samo na sukladnom pogonskom mehanizmu